| Inhalt |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. THEMA: |  | 6.5 DIE KLEINLÖSCHGERÄTE |
| 2. AUSBILDUNGSZIEL: |  | Der Teilnehmer soll die verschiedenen Kleinlöschgeräte kennen. |
| Teilziele: |  | Der Teilnehmer soll wissen: Welche Löschmittel es in Kleinlöschgeräten gibt. Für welche Brandklassen sind die Kleinlöschgeräte geeignet? Wie er Kleinlöschgeräte warten muss. Welche Abstände er bei elektrischen Anlagen einhalten muss. Der Teilnehmer soll können: Er soll einen tragbaren Feuerlöscher einsatzbereit machen können. Er soll einen tragbaren Feuerlöscher richtig einsetzen können. |
| 3. METHODE: |  | Lehrgespräch, Demonstration |
| 4. BITTE VORBEREITEN: |  | Unterlagen: Folien, Merkblätter der EVU Geräte: Overhead, Flip-Chart oder Tafel, Löschdecke, Feuerpatsche, Kübelspritze, tragbare Feuerlöscher |
| 5. HINWEISE: |  | Versuche, diese Einheit zeitlich mit der örtlichen Überprüfung von Feuerlöschern abzustimmen, oder Informiere Dich über die Möglichkeiten einer Demonstration im Rahmen des Selbstschutzinformationszentrums bei Deiner Gemeinde. |
| 6. ZEIT: |  | 1 Ausbildungseinheit |

| EINLEITUNG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Zimmerbrand wurde gelöscht. Es gibt noch Glutreste in Möbelstücken, die jetzt mit der Kübelspritze gelöscht werden. Als die Versicherung den Schaden besichtigt, stellt sie an der Einrichtung des Zimmers fast keine Wasserschäden fest. Warum kommt die Versicherung zu dieser Feststellung? Welche Löscheffekte haben Kleinlöschgeräte gegenüber dem Strahlrohr? Bei der Feuerwehr wird oft mit zuviel Wasser gelöscht: Die Wasserschäden sind dann oft hoch. Weniger Wasser erzielt denselben Löscheffekt und verhütet große Schäden. |  |  |
| HAUPTTEIL |  | Lehrgespräch |
| 1. Was zählt man zu den Kleinlöschgeräten? Die Löschdecke Die Feuerpatsche Die Kübelspritze Der tragbare Feuerlöscher Welche Löschmittel werden in Kleinlöschgeräten eingesetzt? Welche Kleinlöschgeräte eignen sich für welche Brandklassen? Wo und wie werden die Kleinlöschgeräte eingesetzt? |  | Zeige: Decke, Patsche, Kübelspritze und alle vorhandenen Typen von tragbaren Feuerlöschern. |
| 2. Die tragbaren Feuerlöscher WELCHE ARTEN GIBT ES: Nasslöscher Schaumlöscher Pulverlöscher Gaslöscher |  |  |
| WIE WERDEN DIE TRAGBAREN FEUERLÖSCHER GEKENNZEICHNET? Der Einsatz: Wie mache ich einen tragbaren Feuerlöscher einsatzbereit? |  | Weise speziell auf die Symbole (Brandklassen) am tragbaren Feuerlöscher hin. |
| Und wie setze ich ihn ein? Welche Abstände muss ich bei elektrischen Anlagen einhalten? DIE WARTUNG VON TRAGBAREN FEUERLÖSCHERN Lass gebrauchte Löscher sofort wieder einsatzbereit machen. Prüfungen erfolgen regelmäßig. |  |  |
| SCHLUSS |  |  |
| Kleinlöschgeräte werden vor allem zum vorbeugenden Brandschutz bereitgestellt. Lass erklären, wie ein tragbarer Feuerlöscher einsatzbereit gemacht wird. |  |  |
| Führe die Erfolgskontrolle durch. |  |  |

Folien

| Folie 6.5.4 Der richtige Einsatz von Pulverlöschern I Folie 6.5.5 Der richtige Einsatz von Pulverlöschern II Folie 6.5.6 Der richtige Einsatz von Pulverlöschern III Folie 6.5.7 Der richtige Einsatz von Pulverlöschern IV Folie 6.5.8 Der richtige Einsatz von Pulverlöschern V |  |
| --- | --- |

| BEANTWORTE FOLGENDE FRAGEN: |  |
| --- | --- |
|  | Nenne mindestens vier Regeln für den Einsatz eines Pulverlöschers. |  |
| FÜHRE FOLGENDE TÄTIGKEITEN AUS: |  |
|  | Erkläre (und zeige), wie ein tragbarer Feuerlöscher einsatzbereit gemacht wird. |  |

| BEANTWORTE FOLGENDE FRAGEN: |  |
| --- | --- |
|  | Nenne mindestens vier Regeln für den Einsatz eines Pulverlöschers. Greife das Feuer in Windrichtung an. Lösche von vorne nach hinten und von unten nach oben. Lösche Tropf- und Fließbrände von oben nach unten. Setze immer mehrere Feuerlöscher zugleich ein. Lösche Glutnester immer mit Wasser nach. Lass gebrauchte Feuerlöscher immer sofort nachfüllen. |  |
| FÜHRE FOLGENDE TÄTIGKEITEN AUS: |  |
|  | Erkläre (und zeige), wie ein tragbarer Feuerlöscher einsatzbereit gemacht wird. |  |

### Setze die tragbaren Feuerlöscher richtig ein!

| FALSCH |  | RICHTIG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Greife das Feuer immer in Windrichtung an. |  |  |  |
|  | Lösche Flächenbrände vorne beginnend ab. |  |  |  |
|  | Aber: Lösche Tropf- und Fließbrände von oben nach unten. |  |  |  |
|  | Setze immer genügend Löscher zugleich ein - nicht nacheinander. |  |  |  |
|  | Vorsicht vor Wiederentzündung! |  |  |  |
|  | Hänge eingesetzte tragbare Feuerlöscher nicht mehr auf, sondern lass sie sofort neu füllen. |  |  |  |