| Inhalt |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. THEMA: |  | 3.9 SCHLAUCHLEITUNGEN VERLEGEN |
| 2. AUSBILDUNGSZIEL: |  | Der Teilnehmer soll gemeinsam mit anderen eine Saug-, Zubring- und eine Löschleitung aufbauen und in Betrieb nehmen können. |
| Teilziele: |  | Der Teilnehmer soll wissen: Welche Gefahren sind mit der Bedienung der Geräte verbunden. Der Teilnehmer soll können: Er soll die Geräte selbständig an der richtigen Stelle einbauen können. Er soll die Geräte in Betrieb nehmen und bedienen können. Er soll nach dem Betrieb die Geräte reinigen und warten können. |
| 3. METHODE: |  | Übung |
| 4. BITTE VORBEREITEN: |  | Übungsort: Offene Wasserentnahmestelle, Hydranten, ... |
| 5. HINWEISE: |  | Führe diese Übung mit einem ausgebildeten Maschinisten und der erforderlichen Mannschaft durch. |
| 6. ZEIT: |  | 2 Ausbildungseinheiten |

| EINLEITUNG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fahre zu einer offenen Wasserentnahmestelle. Nenne bei geschlossenen Geräteräumen fünf Armaturen: Lass den Teilnehmer die Geräte suchen und zeigen. |  |  |
| HAUPTTEIL |  |  |
| 1. Die Teilnehmer bauen ... |  |  |
| ... unter Anleitung und mit Hilfe der Mannschaft eine Saug-, Zubring- und Angriffsleitung auf. Lass die Leitung in Betrieb nehmen und dabei den Neuen die Geräte mit Hilfe der Kameraden bedienen. |  | Lass die Leitungen öfters in verschiedenen Variationen aufbauen. |
| Jeder Teilnehmer soll mindestens: Eine Saugleitung kuppeln und verlegen. Eine Zubringleitung kuppeln und verlegen. Druckschläuche mit/ohne Kupplungsschlüssel kuppeln. Eine Löschleitung kuppeln und verlegen. Einen Schlauch mittels Schlauchhalter befestigen. Eine Schlauchbinde anlegen. Ein C-Strahlrohr unter Voll- und Sprühstrahl einsetzen. Mit einem B-Strahlrohr mit und ohne Stützkrümmer spritzen. Einen Zumischer richtig einbauen und bedienen ... ... und ein Schaumrohr einsetzen. Zeige ein herumschlagendes Strahlrohr: Vorsicht, beachte dabei unbedingt die nötige Sicherheit! 2. Fahre nach dem Abbau ... ... der Leitungen zu einem Überflur- (Unterflur)Hydranten: Lass diesen unter Anleitung in Betrieb nehmen. |  |  |
| SCHLUSS |  |  |
| Besprich die Übung und die Erfahrungen. Zeige auch kleinere Wartungsarbeiten - am besten beim Reinigen und Trocknen der Schläuche und Geräte. |  |  |