| Inhalt |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. THEMA: |  | 9.3.1 DAS HERSTELLEN EINER SAUGLEITUNG |
| 2. AUSBILDUNGSZIEL: |  | Der Teilnehmer soll mit einer Gruppe auf Befehl eine Saugleitung herstellen können. |
| Teilziele: |  | Der Teilnehmer soll können: Er soll sich mit dem notwendigen Gerät ausrüsten können. Er soll die nötigen Tätigkeiten im Wassertrupp und im Schlauchtrupp ausführen können. |
| 3. METHODE: |  | Übung |
| 4. BITTE VORBEREITEN: |  | Geräte: LF (KLF) Sonstiges: Wasserentnahmestelle(n), Ort und Objekt für einen Löschangriff |
| 5. HINWEISE: |  |  |
| 6. ZEIT: |  | 2 Ausbildungseinheiten |

| 1. Das Herstellen einer Saugleitung mit vier Saugschläuchen |
| --- |
| EINLEITUNG |  |  |
| Der Neue beginnt im Wassertrupp: Erkläre ihm seine Aufgaben als WTRM. Wiederhole dazu die Theorie aus dem Kapitel 9.3. Zeige und erkläre die nötigen Geräte und Armaturen. |  |  |
| HAUPTTEIL |  |  |
| Gib das Kommando ".... an das Gerät": Achte auf richtiges Aufstellen und Antreten der Mannschaft. |  |  |
| Gibt das Kommando "Saugleitung fertig": Die Mannschaft beginnt mit dem Aufbau. Achte, überwache und kontrolliere: Richtiges Ausrüsten der Teilnehmer. Richtiges Arbeiten. Richtiges Verwenden der Geräte. Richtige Reihenfolge des Aufbaus. |  | Sachinformation ÖBFV - Fachschriftenheft Nr. 2: Punkt 9.1.1. |
| Befestige die Saugschlauchleine an einem festen Objekt. |  |  |
| SCHLUSS |  |  |
| Erkläre die Tätigkeiten beim Abbau der Saugleitung: Gib das Kommando "Zum Abmarsch fertig" und überwache den Abbau der Saugleitung. |  |  |

| 2. Das Herstellen einer Saugleitung mit zwei und sechs Saugschläuchen |
| --- |
| EINLEITUNG |  |  |
| Der Neue hilft im Schlauchtrupp: Erkläre dem Neuen seine Aufgaben als STRM. Wiederhole dazu die Theorie aus dem Kapitel 9.3. Zeige und erkläre die nötigen Geräte und Armaturen. |  |  |
| HAUPTTEIL |  |  |
| Gib das Kommando ".... an das Gerät": Achte auf richtiges Aufstellen und Antreten der Mannschaft. Gib das Kommando "Saugleitung fertig": Die Mannschaft beginnt mit dem Aufbau. Achte, überwache und kontrolliere: Richtiges Ausrüsten der Teilnehmer. Richtiges Arbeiten. Richtiges Verwenden der Geräte. Richtige Reihenfolge des Aufbaues. |  |  |
| SCHLUSS |  |  |
| Erkläre die Tätigkeiten beim Abbau der Saugleitung: Gib das Kommando "Zum Abmarsch fertig" und überwache den Abbau der Saugleitung. Lass die Geräte versorgen. |  |  |

| Diese Seite ist ein Handzettel für den Ausbilder vor Ort: Sie beschreibt, wer bei den Übungen die entsprechenden Tätigkeiten durchführen soll. Der Handzettel ist eine Kurzfassung und ausführlich im ÖBFV - Fachschriftenheft Nr. 2: Ausbildungsvorschriften für die Löschgruppe ..., beschrieben. |
| --- |
| Übung AUFBAU EINER SAUGLEITUNG Ausbilder (GKDT) "Saugleitung fertig". |
| MA | Anzahl der Saugschläuche. Öffnen der Laderaumtür, Entriegeln der TS. Aufstellungsort der TS. Saugkorb, 3 Kupplungsschlüssel, Saugschlauch- und Ventilleine. |
| WTR + STR | Tragen der TS. Tragen der Saugschläuche. WTR Saugschläuche rechte Fahrzeugseite, letzter Saugschlauch vor dem MA. STR Saugschläuche linke Fahrzeugseite. |
| WTRF | Übernimmt Saugkorb. |
| WTRM | Übernimmt Leinen. |
| WTR + STR | Kuppeln die Saugleitung. |
| WTRF | Legt Saugschlauchleine an. |
| STRF | Legt Ventilleine an. |
| MA, WTR, STR | Tragen Saugleitung zu Wasser. |
| WTRM | Unterstützt MA beim Ankuppeln an TS. |
| WTRF | Befestigt Saugschlauchleine an einem festen Ort. |
| STRF | Legt Ventilleine auf der Höhe des TS ab. |
| WTR + STR | Bleiben bis "Angesaugt" durch MA in Reichweite der TS. |